## Slide 1: CCD的使用和直立的实现
——周仕扬

## Slide 2: CCD的使用和原理
CCD的原理
CCD的使用
CCD的选择
CCD的个数
CCD的安装

## Slide 3: CCD的原理
Notes: 线阵面阵
128个像素点，相当于128个电容，对于不同的颜色（黑/白）反射光强度不同，电容值反映的就是曝光量的多少。

## Slide 4: CCD的原理
128个像素点，相当于128个电容，对于不同的颜色（黑/白）反射光强度不同，电容值反映的就是曝光量的多少。
时钟信号
曝光信号
数据信号
（模拟信号）

## Slide 5: CCD的使用
发送曝光信号
按照时序顺序接收128个像素点的值
主要的调节量有：
  改变宏定义的引脚为你所使用的（一般在头文件中）
  曝光时间—蓝宙有一个自适应计算曝光的函数
  CCD镜头的焦距

## Slide 6: CCD的选择
使用的是TSL1401线性ccd
商家：主要有蓝宙、龙丘等。
主要的配件有：
  镜头
    看的近的广角镜头好一点
    看远处的看的不要太宽，不好处理
  偏振片
    可以先不考虑，比赛时可以预备，看场地情况。斜射光较多时考虑使用，影响进光量。曝光时间增长。系统运行周期受限。

## Slide 7: CCD的个数
原则上越多越好，越多可以得到的信息就越多。得到的信息越多，算法设计起来就有更多的选择。对特殊情况的处理越准确
但是CCD的采集AD转换比较耗时，太多单片机不过来，运行的系统周期就会变长

## Slide 8: CCD的安装
位置---单个在中央，多个最好在对称位置
稳定性---抖动小，中间偏后，增加支撑杆
前瞻---一般越大越好（40-60CM）
  使用多个ccd或有多种循线方案（比如：一个看远处，一个看近处；一个ccd寻一条边线；十字交叉型的等等。。。）
角度---一般小点好（45到60度）
  越小越精确
  也与镜头的选择有关

## Slide 9: 直立的实现
直立的原理
滤波算法的设计
直立的调试
直立车速度的控制

## Slide 10: 直立的原理
是一个倒立摆的模型
关于这方面的研究已经很成熟了
推荐资料：第七届电磁直立实现方案

## Slide 11: 直立的原理
加速度计得到的角速度可以通过公式直接近似转化为角度值。但是抖动很大；
陀螺仪通过积分角加速度得到角度的值较精确，但是陀螺仪温漂严重；
所以使用加速度计的值来矫正陀螺仪得到的值。（互补滤波）

## Slide 12: 滤波算法的设计
理论上来说卡尔曼滤波是最佳的选择。
互补滤波
均值滤波
想要跑的更快，必须要做到良好的滤波。
建议：
对于直立车，给电机的电压最好是经过稳压的，电池电压对直立的影响巨大！~
对其他组别，电池电压也会影响pid的参数设置，如果有时间建议增加！

## Slide 13: 直立的调试
通过上位机的模拟示波器观察4个值：
  陀螺仪原始值；
  计速度计的原始值；
  陀螺仪通过积分得到的值；
  加速度计通过转化得到的值。
最后使得陀螺仪通过积分得到的值的曲线，与加速度计通过转化得到的值曲线跟随性越强越，而噪声越小越好。

## Slide 14: 直立的调试
需要调节的几个值：
  陀螺仪零偏值；
  计速度计的零偏值；
  加速度计和陀螺仪取值的比例系数。
  互补滤波的补偿系数；
最后光直立调节达到的效果应该是静止或者匀速直线运动

## Slide 15: 直立车的速度控制
与四轮车不同，直立车的速度控制是通过角度控制来实现的。
直立车的速度控制就是一个不断打破平衡的过程，所以控制方向与实际运动方向相反。
直立车的速度控制方案有多种：
1、控制量可以直接反馈到电机的输出上；
2、控制量也可以反馈到角度上
。。。
Notes: 为了避免大家走弯路
只是提供一个思路，大家可以试一试

## Slide 16: 请批评指正！
——周仕扬