## Slide 1: 光电小车程序介绍
9-2-3-10 周仕扬

## Slide 2: CCD得到线信号
发送曝光信号
按照时序顺序接收128个点的值
最终得到的数据是一个128位的数组(CCD[128])

## Slide 3: 如何寻找黑线
凹槽算法（通过判断跳变的大小）
  延一个方向将两个点的值做差，得到一个值通过正负还可以判断是上升沿还是下降沿。
  for(i=black_line_old;i>=2;i--)
  {
  if((CCD_AD[i]-CCD_AD[i-2])>30)
  {
  left = i-1;
  break;
  }
  if(i==2)
  Left_Lose=1; //左边丢线
  }

## Slide 4: 如何寻找黑线
凹槽算法（通过判断跳变的大小）
  延一个方向将两个点的值做差，得到一个值通过正负还可以判断是上升沿还是下降沿。
归一化（通过得到的数值的大小）
  确定一个阈值，大于此值得为白色，小于阈值的为黑
  为了更加准确，一般我们需要参考上次黑线的位置。比如从上次黑线的位置开始向两边寻找左右边线。

## Slide 5: 多个CCD如何分工
方案很多，可以配合自己的循线方式
  一个ccd寻一条线
  一远一进
  摇头式
我们使用的一远一进
  近的CCD负责转向
  结合远的CCD分析赛道元素

## Slide 6: 光电十字
十字转弯时容易走错道，尝试过很多方案，但是都只能是有一定作用不能从根本是解决问题，最好的办法也是通用的方法还是调整pid参数或者使用更好的控制方法使得转向更加精确。
我们的方法：当十字处有一边丢线容易当成普通弯道走错道，但是当小车再往前走就会看到两条道，那么这时，我们就可以选择靠近丢线方向的那条道

## Slide 7: 关于速度和转向
速度
  和其他各组一样使用pid调节。
方向
  使用舵机转向，注意设置舵机偏转的最大值。
  后轮差速，对转向的灵敏度也很有帮助
  使用二次函数拟合

## Slide 8: 光电门得到点信号
最终得到一位的开关信号（0/1）
或者使用ad采集得到一个模拟的数值进行比较。
一般用做特殊赛道类型的识别，调试期间出界保护

## Slide 9: 请批评指正！
——周仕扬